## Slide 1
LifeLens
一个永不联网的桌面行为日志：每 20 秒看一帧屏，交给本机的视觉模型看懂「我在干嘛」，再沉淀成热力图、时间线、看板、日记、问答五个视角
Electron 桌面应用 · 本机 Ollama qwen3-vl:4b · 数据全程不出本机

## Slide 2
它解决的是什么
你想知道昨天的时间到底花在哪，但现成的方案要么把截屏传到云端，要么只有冷冰冰的时长统计——没有一个敢在你自己的机器上，把「画面」看懂成「在做什么」。
— LifeLens 的做法：截屏、视觉推理、汇总、检索，全部在本机完成，不调用任何云端 API，不上传任何字节。
2

## Slide 3
五个视角：从原始画面到可回顾
功能
热力图（动态页）
类 GitHub 热力图，每格 = 10 分钟，按活动类型着色，点击看详情
时间线（动态页）
按项目名 + 描述 + 软件标签倒序展开，可按项目/软件/日期筛选
10 分钟结构化汇总
项目名称 / 分类 / ~1000 字描述 / 软件列表 / 可能遗漏的待办；连续活动复用同一项目名
日记（二阶汇总）
基于当天所有汇总再总结一次：简报 / 三件要事 / 高光 / 待办 / 建议
看板与问答
看板按天/周/月/年多维可视化；问答用 agentic 检索（最多 3 轮）在本机记录里找答案
3

## Slide 4
关键设计取舍
每一条都是被现实逼出来的选择
维度
取舍
为什么
隐私
金融/密码类窗口整帧跳过
连窗口标题都不记录，可被规则扩展
算力
默认 CPU 推理 + 全局推理互斥
把显存让给你正在跑的其他 AI 任务
调度
事件驱动替代固定轮询
窗口切换/空闲暂停才截，日均 4320 帧降到约 150 帧
分析
分层：标题够用就不调视觉模型
只有图像/视频/游戏类才真正推理
检索
RAG-lite，关键词命中，不引向量库
模型自己规划时间与关键词，最多 3 轮，本轮无新增即停
4

## Slide 5
两个最硬的数字
都是实测，不是估算
1.3GB
优化前 每天增长
且会无限增长
50MB
优化后 稳态封顶
三层策略默认开启
4320→150
日均截屏帧数
事件驱动调度
0
字节上传云端
含 AI 推理也在本机
存储三层：① JPEG 质量 70 + 最大宽度 1600px ② 每 10 分钟只留一张代表帧 ③ 超 7 天自动清理（文本记录不受影响）。
5

## Slide 6
隐私是设计出来的，不是声明出来的
屏幕活动属于高度敏感数据
默认约束
• 分析用本机 Ollama，无任何云端调用
• 金融 / 密码类窗口默认整帧跳过
• 数据只写本地 data/，仓库 .gitignore 已排除
• 可关掉截图、只保留文字总结
工程上的落实
• 模型名、端口、数据目录全部可配置
• 便携版数据落在 exe 同级目录，不被系统清理误删
• 开源前自查：data/ 与截屏绝不入库
• 敏感场景建议直接关闭 storeScreenshots
6

## Slide 7
工程质量
功能之外的部分
测试分两层
7 套离线冒烟（storage/analyzer/summary/analytics/diary/qa）+ 4 套需模型的 e2e，离线即可跑大部分
已知坑写进文档
便携版路径、单实例竞态、中文标题乱码、显存抢占、asar 白名单、打包卡 7z —— 6 类现象/根因/处理全公开
离线可运行
Chart.js 内置在 renderer/vendor/；Ollama 未启动时自动拉无界面 serve
打包即分发
npm run dist 产出 portable 单文件 exe，免安装
7

## Slide 8
一句话
把「我在电脑前到底干了什么」这件事，做成一件既看得懂、又不必把隐私交给任何人的事情。
— MIT 协议 · Electron + 本机 Ollama qwen3-vl:4b-instruct
8